РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ВИШИ СУД У ПАНЧЕВУ

СУ.бр.IV – 22-16/16-1

Дана 03.06.2016. године

П А Н Ч Е В О

ИЗМЕНЕ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА

ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

- ЗАМЕНА ПРОЗОРА НА ПРЕДЊОЈ СТРАНИ ЗГРАДЕ ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У ПАНЧЕВУ

Редни број ЈН бр. 1.3.2./16

Рок за достављање понуда:

закључно са 13.06.2016.г. године до 11,00 часова

Датум отварања понуда:

13.06.2016.г.

у 11,30 часова,  у Вишем суду у Панчеву

На основу чл. 63 Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 И 68/15), наручилац мења Конкурсну документацију ЈН бр. 1.3.2./16 од 23.05.2016.г. на напред наведени начин:

- У одељку III део Б-1 „ПВЦ столарија“:

– „Прозори“, мења се, тако да сада гласи:

„производња, транспорт и монтажа ПВЦ прозора приближних димензија 1260/(1400+630)mm од петокоморних профила "Rehau" или профила са сличним карактеристикама и нискоемисионог стакла 4+16+4, којима су обезбеђене захтеване или боље карактеристике саставних елемената као и комплетних прозора од доле наведених.

Прозор се састоји од доњег дела који се отвара око вертикалне осовине (као леви или  десни) и на кип и горњег фиксног дела. Пре почетка производње прозора, све мере и начин отварања проверити на лицу места.“

- „Профили“ мења се и додаје, тако да сада гласи:

„- Коефицијент топлотне проводљивости профила не сме бити већи од Uf=1,3W/m2K

- Коефицијент топлотне проводљивости стакла не сме бити већи од Ug=1,1W/m2K

- Коефицијент топлотне проводљивости целог прозора не сме бити већи од Uw=1,15 W/m2K“

- У истом делу, мења се и одељак VI „образац понуде.“

- У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.

- Ове измене чине саставни део Конкурсне документације и понуђач може поднети понуду у складу са њима.